Инструкция о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре через систему АПС (автоматическая пожарная сигнализация).

При срабатывании системы АПС – включение сирены «Тревога»- персоналу необходимо:

- Открыть шкаф (напротив кабинета заведующей) и определить по красному световому индикатору на приборе номер сработавшего шлейфа.

- По таблице шлейфов (висит на дверце шкафа) определить помещение, откуда идет сигнал «Тревога».

- Не отключая систему пожарной автоматики, выйти на место, где произошло срабатывание датчиков, быстро проверить все помещения, установить причину срабатывания.

- В случае обнаружения в месте срабатывания датчиков АПС очага пожара поставить в известность руководство; действовать в соответствии с инструкцией «О порядке действий при пожаре».

- При ложном срабатывании системы АПС нажать кнопку под красным индикатором (отключиться сирена).

- При срабатывании системы АПС, которая подключена к приемно-контрольному пожарному прибору, необходимо позвонить на пульт пожарной охраны по тел. 402-402, сообщить номер объекта и причину сигнала, либо ответить на звонок дежурного центрального пульта пожарной охраны и доложить обстановку (при отсутствии информации с объекта автоматически высылается пожарный расчет).

- Сообщить ответственному за систему АПС или заведующей о неисправности. При отсутствии их на рабочем месте (ночное время) произвести запись в журнал учета неисправности АПС (находится в шкафу), сделать запись в журнале дежурств и сообщить о неисправности по телефону 94-14-14.

- При пожаре запрещается отключать сирену АПС, которая  должна работать до окончания эвакуации людей из здания.

- При технической неисправности системы АПС внутри шкафа слышен прерывистый звук. Действия персонала: сообщить администрации или вызвать специалистов по телефону 94-14-14.

Инструкция составлена ответственным за пожарную безопасность здания

Ореховой Г.В.